## Slide 1: Излучение видимого ультрафиолетового и инфракрасного диапазона волн

## Slide 2
Видимый свет – это то электромагнитное излучение, которое воспринимает человеческий глаз. Диапазон лучей видимого света лежит в пределах от 400 до 700 нм. При длине волны более 700 нм начинается инфракрасный спектр, лучи которого воспринимаются как тепло; а при длине волны менее 400 нм находится диапазон ультрафиолетового (УФ) излучения.

## Slide 3: Ультрафиолетовое излучение
Ультрафиолетовое излучение относится к невидимому оптическому спектру. Естественным источником ультрафиолетового излучения является солнце, на которое приходится приблизительно 5% плотности потока солнечного излучения, — это жизненно необходимый фактор, оказывающий благотворное стимулирующее действие на живой организм.
Длина волны от 0.0136 до 0.4 мкм.

## Slide 4: Воздействие ультрафиолетового излучения
Дерматиты
Отечность
Зуд
Головная боль
Тошнота
Утомляемость
Ухудшение зрения

## Slide 5: Допустимая интенсивность облучения
Допустимая интенсивность облучения работающих при незащищенных участках поверхности кожи не более 0,2 м2 (лицо, шея, кисти рук), общей продолжительностью воздействия излучения 50% рабочей смены и длительностью однократного облучения свыше 5 мин не должна превышать 10 Вт/м2 для области 400—280 нм и 0,01 Вт/м2 — для области 315—280 нм.

## Slide 6: Источники излучения
Автогенная сварка
Плазменная резка
Лазерные установки
Радиолампы

## Slide 7: Защита от ультрафиолетовых излучений
Экранирование рабочих мест
Удаление персонала от источников излучения
Специальная окраска помещений
Рациональное размещение рабочих мест
СИЗ
Пасты, мази

## Slide 8: Инфракрасное излучение
Инфракрасное излучение представляет собой невидимую часть оптического электромагнитного спектра, энергия которого при поглощении в биологической ткани вызывает тепловой эффект.

## Slide 9: Воздействие инфракрасного излучения
Ожоги
Расширение капилляров
Пигментация кожи
Ожог роговицы
Инфракрасная катаракта
Тепловой удар

## Slide 10: Допустимая интенсивность облучения
Интенсивность теплового облучения работающих от нагретых поверхностей технологического оборудования, осветительных приборов, инсоляции на постоянных и непостоянных рабочих местах не должна превышать 35 Вт/м2 при облучении 50% поверхности тела и более, 70 Вт/м2 — при величине облучаемой поверхности от 25 до 50% и 100 Вт/м2 — при облучении не более 25% поверхности тела.

## Slide 11: Источники излучения
Открытое пламя
Нагретый металл
Источники искусственного освещения
Сварка
Нагретые поверхности стен

## Slide 12: Защита от инфракрасных излучений
Снижение интенсивности источника
Экранирование источника
Лечебно-профилактические мероприятия
СИЗ