## Slide 1: Iptables + DDoS

## Slide 2: Что такое межсетевой экран?

## Slide 3: МСЭ
Межсетевой экран (МСЭ) — это устройство обеспечения безопасности сети, которое осуществляет мониторинг входящего и исходящего сетевого трафика и на основании установленного набора правил безопасности принимает решения, пропустить или блокировать конкретный трафик
Аппаратный
Программный
Смешанного типа

## Slide 4: МСЭ
Уровень модели OSI | Протоколы Интернет | Тип межсетевого экрана
1. Прикладной | Telnet, FTP, DNS, NFS, PING, SMTP, HTTP | · Шлюз прикладного уровня · Межсетевой экран экспертного уровня
2. Представления данных |  | 
3. Сеансовый | TCP, UDP | · Шлюз сеансового уровня
4. Транспортный | TCP, UDP | 
5. Сетевой | IP, ICMP | · Межсетевой экран с фильтрацией пакетов
6. Канальный |  | 
7. Физический |  | 

## Slide 5: Фильтрация на сетевом уровне
Фильтрация входящих и исходящих пакетов осуществляется на основе информации, содержащейся в следующих полях TCP- и IP-заголовков пакетов: IP-адрес отправителя; IP-адрес получателя; порт отправителя; порт получателя.

## Slide 6: Фильтрация на сетевом уровне
К преимуществам такой фильтрации относится:
сравнительно невысокая стоимость;
гибкость в определении правил фильтрации;
небольшая задержка при прохождении пакетов.
Недостатки:
не собирает фрагментированные пакеты;
нет возможности отслеживать взаимосвязи (соединения) между пакетами.

## Slide 7: Фильтрация на сетевом уровне
В зависимости от отслеживания активных соединений межсетевые экраны могут быть:
stateless (простая фильтрация), которые не отслеживают текущие соединения (например, TCP), а фильтруют поток данных исключительно на основе статических правил;
stateful, stateful packet inspection (SPI) (фильтрация с учётом контекста), с отслеживанием текущих соединений и пропуском только таких пакетов, которые удовлетворяют логике и алгоритмам работы соответствующих протоколов и приложений.

## Slide 8: Фильтрация на сетевом уровне
К преимуществам такой фильтрации относится:
анализ содержимого пакетов;
не требуется информации о работе протоколов 7 уровня.
Недостатки:
сложно анализировать данные уровня приложений (возможно с использованием ALG – Application level gateway).

## Slide 9: Фильтрация на прикладном уровне
С целью защиты ряда уязвимых мест, присущих фильтрации пакетов, межсетевые экраны должны использовать прикладные программы для фильтрации соединений с такими сервисами, как, например, Telnet, HTTP, FTP.
Подобное приложение называется proxy-службой , а хост, на котором работает proxy-служба – шлюзом уровня приложений. Такой шлюз исключает прямое взаимодействие между авторизованным клиентом и внешним хостом

## Slide 10: Фильтрация на прикладном уровне
К преимуществам такой фильтрации относится:
простые правила фильтрации;
возможность организации большого числа проверок. Защита на уровне приложений позволяет осуществлять большое количество дополнительных проверок, что снижает вероятность взлома с использованием "дыр" в программном обеспечении;
способность анализировать данные приложений.
Недостатки:
относительно низкая производительность по сравнению с фильтрацией пакетов;
proxy должен понимать свой протокол (невозможность использования с неизвестными протоколами)?;
как правило, работает под управлением сложных ОС.

## Slide 11: Фильтрация на прикладном уровне
К преимуществам такой фильтрации относится:
простые правила фильтрации;
возможность организации большого числа проверок. Защита на уровне приложений позволяет осуществлять большое количество дополнительных проверок, что снижает вероятность взлома с использованием "дыр" в программном обеспечении;
способность анализировать данные приложений.
Недостатки:
относительно низкая производительность по сравнению с фильтрацией пакетов;
proxy должен понимать свой протокол (невозможность использования с неизвестными протоколами)?;
как правило, работает под управлением сложных ОС.

## Slide 12: Iptables

## Slide 13: Iptables
Цепочки организованны в 4 таблицы:
raw — пакет проходит данную таблицу до передачи системе определения состояний. Используется редко, например для маркировки пакетов, которые НЕ должны обрабатываться системой определения состояний. Для этого в правиле указывается действие NOTRACK. Содержитcя в цепочках PREROUTING и OUTPUT.
mangle — содержит правила модификации (обычно полей заголовка) IP‐пакетов. Среди прочего, поддерживает действия TTL, TOS, и MARK (для изменения полей TTL и TOS, и для изменения маркеров пакета). Редко необходима и может быть опасна. Содержится во всех пяти стандартных цепочках.

## Slide 14: Iptables
Цепочки организованны в 4 таблицы:
nat — предназначена для подмены адреса отправителя или получателя. Данную таблицу проходят только первый пакет из потока, трансляция адресов или маскировка (подмена адреса отправителя или получателя) применяются ко всем последующим пакетам в потоке автоматически.
Поддерживает действия DNAT, SNAT, MASQUERADE, REDIRECT. Содержится в цепочках PREROUTING, OUTPUT, и POSTROUTING.
filter — основная таблица, используется по умолчанию если название таблицы не указано. Используется для фильтрации пакетов. Содержится в цепочках INPUT, FORWARD, и OUTPUT.

## Slide 15: Iptables

## Slide 16
Denial of Service
http://www.youtube.com/watch?v=F77zzNUZm9M

## Slide 17: SYN Flooding

## Slide 18: NTP-атака
Уязвимость get_monlist

## Slide 19: HTTP-атака
Анализ типов от Kaspersky Lab 2013 год

## Slide 20
DDoS типы

## Slide 21
DDoS типы

## Slide 22
DDoS типы

## Slide 23
DDoS типы

## Slide 24
DDoS типы

## Slide 25
DDoS типы

## Slide 26
DDoS типы